WINDOWS DEPLOYMENT SERVICE (WDS)

I.Giới thiệu: 
- Mục đích : Triển khai cài đặt hệ điều hành cho các máy trạm (client) đồng thời join các máy trạm vào Domain một cách tự động từ máy chủ (server) với một dịch vụ được tích hợp sẵn trên windows server 2008 là Windows Deployment Service (WDS).
Bài lab này bao gồm những nội dung như sau:
1. Cài đặt và cấu hình DHCP 
2. Cài đặt và cấu hình WDS:
A. Khai báo Source Windows 
B. Khai báo file Boot 
C. Khai báo file cài đặt tự động
II. Chuẩn bị:
- Bài lab này sử dụng 2 máy
o PC01 : Windows Server 2008 DC (DomX.local) 
o PC02 : Một máy tính chưa có hệ điều hành 
- PC01 : Ghost 2K8-DC Tắt Firewall và chép file Unattend.xml và file cài máy ảo setup64.exe. 
- Disable card Lan. Đặt IP card Cross

| IP | 172.16.1.1 |
| --- | --- |
| SM | 255.255.255.0 |
| DG |  |
| DNS | 172.16.1.1 |

- PC02 : Tạo một máy ảo có ổ cứng ảo dung lượng 15000 MB gắn 1 card mạng kết nối trực tiếp với máy thật.
III. Thực hiện:
1. Cài đặt và cấu hình DHCP
Thực hiện tại PC01
B1: Mở Server Manager → Chuột phải lên Role → Chọn Add Roles → Next



B2: Chọn DHCP Server → Next → Next
 
B3: Chọn Next






B4: Chọn Next



B5: Chọn Next




B6: Chọn Add 



B7: Khai báo thông số như trong hình → Chọn OK → Next


B8: Chọn Disable DHCPv6 stateless mode for this server → Next


B9: Chọn Next







B10: Chọn Intall


2. Cài đặt và cấu hình WDS 
Thực hiện tại PC01
B1 : Mở Server Manager → Chuột phải lên Role → Chọn Add Role → Chọn Windows Deployment Services → Next → Next


B2: Chọn Next 


B3: Chọn Install


B3: Mở Windows Deployment Service trong Administrative Tools → Chuột phải lên PCX.domX.local → Chọn Configure Server


B4: Chọn Next


B5: Chọn Next → Chọn Yes


B6 : Chọn 
- Do not Listen on port 67
- Configure DHCP option 60 to PXEClient 
→ Next 

B7: Chọn Respond to all client computer (known and unknown) → Next

B8 : 
Bỏ dấu chọn Add images to the WDS → Finish

- Khai báo Source Windows:

B1 : Sao chep file boot.wim, install.wim trong source win7 và file Unattend.xml vào thư mục C:\RemoteInstall\WDSClientUnattend 


B2 : Chuột phải lên Install Images → chọn Add Install Image

B3: Chọn Next


B4: Chọn Browse → chỉ đường dẫn đến C:\RemoteInstall\WDSClientUnattend\Install.wim
→ Next


B5: Chọn Next






B6 : Chọn Next → Finish

- Khai báo Boot file

B1: Mở file Unattend bằng notepad → Sửa tên domain và tên Image 



B2 : Tại chương trình WDS → Mở ImageGroup1 → Khung bên phải → Double click vào Windows 7 Enterprise

B3 : Chọn Allow image to install unattend mode → Chọn Select file → Chỉ đến file Unattend.xml → OK → OK

B4 : Phải chuột lên PCX.domX.local → Properties


B5 : Chọn tab Client → Chọn Enable unattended installaion → Browse → Chỉ đường dẫn đến file Unattend → OK → OK


Kiểm tra PC02
- Khởi động máy ảo lên 
- Chọn F12
- 

Quá trình cài đặt được thực hiện


Sau khi cài đặt xong, log on vào DomX.local để kiểm tra



Logon thành công → Quá trình được hoàn thành

thay đổi nội dung bởi: TranVanThanh, 16-02-2011 lúc 15:08